## Slide 1
Architecture Design Process
과제 개요
요구사항
설계
검증
결론
5 / 33
아키텍처 구성 요소 도출
아키텍처 드라이버 후보 선정
설계 결정사항 선정 및 아키텍처 검증
최종 설계 및 구현
▪ 요구사항 수집
Stakeholder | VOC 수집
S.LSI 사업부 (AP SW 개발팀) | Mobile NPU 관련 요구사항 전달
메모리 사업부 (DRAM 설계팀) | HBM-PIM 관련 요구 사항 전달
기술원 (System 연구센터) | 분산 GPU 서버 관련 요구사항 전달
개발 임원 (랩장) | 타 과제/사업부와의 협력 관련 요구사항 전달
개발자 | 과제의 운영 및 유지보수에 대한 의견 전달
고객사 | 당사로부터 제품을 납품 받아 실제 시스템을 구축하는 외부 업체
▪ 요구사항 도출 · 분석
[ Refinement/QAW → FR·QA·Constraints 흐름도 ]
[ 기능 9, QA 5, Constraint 2, Drivers 16종 선정 ]
번호 | QA | Refinement | 중 | 난 | 우
QA-01 | Extensibility | 신규 장치 지원 용이성 | H | H | 3
QA-02 | Efficiency | 자원의 효율적인 사용 | H | M | 4
QA-03 | Performance | 빠른 추론/학습 시간 | H | H | 1
QA-05 | Portability | 프레임워크 이식성 | H | M | 5
QA-07 | Reusability | 타겟 간 코드 재사용성 | H | H | 2
▪ 후보 구조 선정 및 평가
[ 시스템 분석 → Skeleton Architecture 도출 ]
[ DP-01~05 후보 구조 ]
[ 설계 결정 사항 5件 → 설계안 도출 ]
[ ATAM 프로세스 ]
▪ Architecture Design
[ SEI 3 View Design ]
① Module View
② Behavior View
③ Deployment View

## Slide 2
요구사항 정제
과제 개요
요구사항
설계
검증
결론
6 / 33
전체 수집된 요구사항 : ▶
○ 수집한 요구사항 54건 → 정제 요구사항 22건 분석
- 기능 요구 사항 9건, 품질 요구 사항 11건, 제약 사항 2건 도출
기능 요구사항
번호 | 기능 요구사항 | 설명
FR-01 | 시스템 지원 | 임베디드 시스템과 대규모 서버 시스템에서 딥 러닝 모델 실행 바이너리 생성·구동
FR-02 | 연산 장치 지원 | NPU, PIM, GPU 등 다양한 하드웨어 가속기에서 실행 가능한 바이너리 생성
FR-03 | 장치 간 연동 | 서로 다른 연산 장치를 사용해서 딥 러닝 모델 실행
FR-04 | 모델 지원 | 다양한 AI 응용 지원 (CNN, RNN, Transformer 기반 LLM 등)
FR-05 | Ondevice 컴파일 | 실제로 실행할 시스템 상에서 컴파일 수행 후 바로 실행
FR-06 | 학습/추론 지원 | 학습과 추론을 위한 바이너리 생성
FR-07 | 병렬/분산 처리 | 두 개 이상의 연산 장치/서버 노드 동시 활용하여 모델 실행
FR-08 | 메모리 관리 | 메모리가 작은 경우에도 모델 실행 가능 (필요 메모리 > 장치 메모리)
FR-09 | 다중 응용 실행 | 두 개 이상의 딥 러닝 모델 동시 실행
제약사항
번호 | 제약 사항 | 설명
C-01 | 보안 | 당사 핵심 HW IP 정보가 컴파일러/런타임 사용자에게 노출되지 않아야 한다.
C-02 | 일정 준수 | 목표한 개발 일정을 준수해야 한다.
Use-case diagram
[ Use-case diagram: UC01~UC10 · 액터 2 ]

## Slide 3
Utility Tree 활용한 ASR 선정
과제 개요
요구사항
설계
검증
결론
7 / 33
번호 | QA | Refinement | Scenario | 중요도 | 난이도 | 우선순위 | 선정
QA-01 | Extensibility | 신규 장치 지원 용이성 | 신규/이종 하드웨어 지원 시 컴파일러의 변경 사항이 최소화 되어야 한다. [측정: 신규 장치 지원 시 기능 추가/변경 ≤ 전체 기능의 40%] | H | H | 3 | O
QA-02 | Efficiency | 자원의 효율적인 사용 | 동일한 뉴럴 네트워크를 수행할 때 필요한 자원의 양을 최소화할 수 있어야 한다. [측정: 통합 컴파일러/런타임 메모리 사용량 < 기존 프레임워크] | H | M | 4 | O
QA-03 | Performance | 빠른 추론/학습 시간 | 컴파일 최적화로 바이너리를 생성·실행하여 타겟 장치/시스템 상에서 추론/학습 성능을 향상시킨다. [측정: 실행 시간(ms) < 기존 프레임워크 실행 시간(ms)] | H | H | 1 | O
QA-04 | Usability | 컴파일러/런타임 사용성 | 컴파일러와 런타임을 사용하는 데에 어려움이 없어야 한다. [측정: 기존 환경 도입에 필요한 MM < 4MM (4명×1달)] | M | H | 7 | 
QA-05 | Portability | 프레임워크 이식성 | TensorFlow, PyTorch 등 딥 러닝 프레임워크에 이식이 쉽고 기존 사용자 경험을 크게 해치지 않아야 한다. [측정: 프레임워크 코드 수정에 드는 MM < 2MM] | H | M | 5 | O
QA-06 | Fault tolerance | 장치/서버 실패 허용성 | 분산 학습 중 특정 장치/서버 문제에도 전체 학습이 계속 실행 가능해야 한다. [측정: 정상 동작 가능한 장치/시스템 실패 < 전체의 5%] | M | H | 6 | 
QA-07 | Reusability | 타겟 장치/시스템 간 코드 재사용성 | 동일 모델/기능을 서로 다른 타겟에서 컴파일·실행할 때 실제로 실행되는 코드가 최대한 같아야 한다. [측정: 타겟 장치 간 구현의 재사용성 > 70%] | H | H | 2 | O
QA-08 | Analyzability | 분석 용이성 | 개발·실행 과정에서 필요한 정보를 추출하기 용이해야 한다. [측정: 디버깅·성능 병목 분석 리소스 < 2명×3일] | M | M | 10 | 
QA-09 | Performance | 빠른 컴파일 시간 | 컴파일 소요 시간이 길지 않아야 한다. [측정: O0 < 1분, O1 < 3분, O2 < 사용자 설정 시간] | M | H | 8 | 
QA-10 | Configurability | 컴파일/실행 옵션 제공 | 목적에 맞게 실행하기 위한 다양한 옵션을 제공해야 한다. [측정: 옵션 변경 위한 Re-build 필요 빈도 > 1회/달] | M | M | 11 | 
QA-11 | Modifiability | 수정 용이성 | 고객/사용자가 원하는 대로 고쳐서 사용하기 수월해야 한다. [측정: 추가/변경이 필요한 모듈 수 < 5개] | M | M | 9 | 

## Slide 4
Architecture Driver 도출
과제 개요
요구사항
설계
검증
결론
8 / 33
| Functional Requirements
FR-01 [시스템 지원] 다양한 시스템 구조 지원
FR-02 [연산 장치 지원] 이기종 가속기 지원
FR-03 [장치 간 연동] 이기종 장치 간 협업 운용 지원
FR-04 [모델 지원] 다양한 딥 러닝 모델 지원
FR-05 [Ondevice 컴파일] 대상 시스템 상에서 컴파일 지원
FR-06 [학습/추론 지원] 딥 러닝 모델 학습/추론 지원
FR-07 [병렬/분산 처리] 두 개 이상의 장치/시스템 동시 사용
FR-08 [메모리 관리] 다중 메모리 계층 활용
FR-09 [다중 응용 실행] 두 개 이상 모델 동시 실행
| Quality Attributes
QA-01 [Extensibility] 신규 장치 지원 용이성
QA-02 [Efficiency] 자원의 효율적인 사용
QA-03 [Performance] 빠른 추론/학습 시간
QA-05 [Portability] 프레임워크 이식성
QA-07 [Reusability] 타겟 장치/시스템 간 코드 재사용성
| Constraints
C-01 [보안] HW IP 정보 유출 금지
C-02 [일정 준수] 목표 개발 일정 준수
Architectural
Drivers
“Universal Deep Learning Compiler/Runtime”

## Slide 5
설계 Point 선정
과제 개요
요구사항
설계
검증
결론
9 / 33
Context View/Module View : ▶
F1
시스템 지원
F2
연산 장치 지원
F3
장치 간 연동
F4
모델 지원
F5
Ondevice 컴파일
F6
학습/추론 지원
F7
병렬/분산 처리
F8
메모리 관리
F9
다중 응용 실행
Q1
Extensibility
Q2
Efficiency
Q3
Performance
Q5
Portability
Q7
Reusability
C1
보안
C2
일정 준수
[ NN Compiler / NN Runtime 모듈 다이어그램 + F/Q/C 배지 + DP 하이라이트 ]
Legends:
Package
Module
DP-01
프레임워크에서의 실행 구조
(1안) 프레임워크 기반 확장 설계
(2안) 독립된 구조의 컴파일러/런타임 설계
QA: Extensibility, Performance, Portability, Reusability
DP-02
스케줄링 최적화 시점
(1안) 정적 스케줄링 기법
(2안) 동적 스케줄링 기법
QA: Efficiency, Performance
DP-03
컴파일러 중간 표현 구조
(1안) 시스템 구성 계층 별 중간 표현 정의
(2안) 최적화 문제 별 중간 표현 정의
QA: Extensibility, Performance, Reusability
DP-04
하드웨어 정보 구성
(1안) 주요 장치 별 하드웨어 정보 구분
(2안) 공통 HW 정보 기술
QA: Extensibility, Portability, Reusability
DP-05
분산 서버 간의 동작 구조
(1안) 동일 실행 방식
(2안) Master-slave 실행 방식
QA: Efficiency, Performance, Reusability